## Slide 1: AAP STANDARTAS (Asmeninių Apsaugos Priemonių reikalavimai miško darbams)
Forest Divizija
Ver 19.11.2021

## Slide 2: AAP taisyklės Forest Divizijos veikloje
Sauga prasideda nuo manęs
  .
  Atnaujintas AAP standartas skirtas apsaugoti asmenis, kuriems kyla dižiausia rizika. Vienodas taisykles taikome ir savo darbuotojams, ir rangovams.
  Kiekvienas asmuo dalyvaujantis Stora Enso veikloje atlieka svarbų vaidmenį. Saugumas visada prasideda nuo manęs, o mūsų veikloje sauga yra svarbiausia.
Rizikos darbo aplinkoje
Mes nuolat susiduriame su keliomis rizikomis.
Turime dažnai besikeičiančias sąlygas, pvz, miško tipai, oro sąlygos, paros laikas, dirvožemis, gyvūnai, elektros linijos, audros, keliai ir eismas šalia sklypų, ežerai ir kiti vandens telkiniai, medžių dydis ir kt. darbo vietose skirtingose šalyse.
Svarbu, kad būtų veikloje
visada pagalvotumėte, prieš darydami
planuotumėte, kas nutiks vėliau
pagalvotumėte apie galimas rizikas tolesniuose žingsniuose.
Pasirūpintumėte savo bendradarbiais.
Saugumas yra pagrindinis Stora Enso prioritetas – visas savo veiklas norime vykdyti saugiai.
Stora Enso 8 Gyvybę gelbstinčios taisyklės ir miškininkystės darbų saugos taisyklės nustato pagrindinius reikalavimus mūsų veikloje.
ATGAL į pradžią

## Slide 3
PAGRINDINIai aap REIKALAVIMŲ principai
AVALYNĖ
Rizikos vertinimai ir darbo aprašymai nustato konkrečias reikalingas AAP.
Turi būti laikomasi šalies įstatymų ir kelių eismo taisyklių. Taip pat laikytis kitų Stora Enso taisyklių ir procedūrų.
Visos AAP turi būti su CE žymėjimu ir atitikti EU 2016/425 standarto reikalavimus.
AAP naudotojai turi jas prižiūrėti. Draudžiama naudoti pažeistas AAP.
DARBO DRABUŽIAI
GALVOS APSAUGA
AKIŲ/VEIDO APSAUGA
KLAUSOS APSAUGA
ATGAL į pradžią
Over
85 dB
Atliekant miško darbus, būtina dėvėti tam pritaikytus apsauginius batus. Daugumai darbų reikalingi min. S3 klasės batai su kieta pirštų apsauga. Avalynė turi apsaugoti esant bet kokioms aplinkybėms (pvz., žiemą, kai slidu, šlapia ir pan.). Atliekant kai kuriuos darbus kulkšnies ar pirštų apsauga nėra privaloma. Ilgas bato aulas reikalingas kulkšnies prilaikymui ir apsaugai.
Darbo drabužiai vizualiai turi atitikti EN 20471 standarto 1 klasės reikalavimus. Dirbant su ugnimi reikia dėvėti nedegius drabužius. Pirštinės turi atitikti EN420 standartą ir specialiems darbams reikalavimus.
Apsauginiai akiniai turi atitikti EN 166 standartą, turėti CE žymėjimą, gali būti naudojami kartu su šalmu arba kita priemone. Turi būti min. S lygio klasifikacijos.
Apsauginiai akiniai yra privalomi atliekant visus lauko darbus (pvz., vaikščiojant miško valdoje ir kt.).
Šalmas turi atitikti EN 397 standartą, turėti CE žymėjimą ir būti naudojamas su smakro dirželiu. Negali būti pasibaigęs šalmo naudojimo terminas (įprastai 4-5 metai).
Klausos apsauga reikalinga atliekant visus darbus, kur yra didelis triukšmas. Ji privaloma esant didesniam nei 85dB triukšmo lygiui. Ausų apsauga turi atitikti EN 352 standartą.
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 4: AAP ATLIEKANT MIŠKO KIRTIMO DARBUS
Forest Divizija

## Slide 5
avalynė
Akių apsauga
Klausos apsauga
Kabinų viduje
Kabinų išorėje
Galvos apsauga
Darbo drabužiai
Rizikos vertinimas ir darbo aprašymai nustato papildomas AAP.
Naudojant chemines medžiagas skirkite dėmesio apsaugos priemonėms (pvz. darbo drabužiams, akių apsaugai)
AAP taisyklės MIŠKO KIRTIMO DARBAMS
Kirtimo, ištraukimo ir smulkininmo mašinos
Kabinoje antram asmeniui leidžiama būti mokymosi arba techninio aptarnavimo metu
Kabinos konstrukcija turi būti nepažeista
Grandininis pjūklas
Rekomenduojamas mišrus modelis
Darbo drabužiai turi būti aiškiai matomi ir atitikti darbo aplinką
Batai min. S3 klasės
Smulkinimo metu rekomenduojama kaukė
Kitos taisyklės ir gairės
Su apsauga nuo įpjovimo
Su apsauga nuo įpjovimo
Aptarnavimas
Darbo drabužiai turi tikti priežiūros darbams
ATGAL į pradžią
Dirbant >2m aukštyje
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 6: AAP LOGISTIKOJE
Forest Divizija

## Slide 7
AVALYNĖ
AKIŲ APSAUGA
KLAUSOS APSAUGA
Vairavimas
Darbas išlipus iš kabinos
GALVOS APSAUGA
DARBO DRABUŽIAI
Rizikos vertinimas ir darbo aprašymai nustato papildomas AAP. Darbo drabužiai visomis aplinkybėmis turi atitikti darbo sąlygas.
Laikykitės vietos teisyklių (pvz. lentpjūvės, terminalo).
Pakrovimo ir iškrovmo metu draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu.
Vairuodami užsisekite saugos diržus ir naudokite laisvų rankų įrangą
Kabinos rėmas ir langai turi atitikti šalies įstatymus
aap taisyklės logistikoje
ATGAL į pradžią
Miškavežiai, smulkintuvai
Laivai
Uoste: pakrovimas ir iškrovimas
Jūroje
Atliekant darbus išlipus iš kabinos
Drabužiai turi būti su šviesą atspindinčiais elementais
Smulkinimo metu rekomenduojama kaukė
Batai min. S3 klasės
Darbo drabužiai turi būti aiškiai matomi
AAP turi atitikti darbo aplinką (pvz. audros metu)
Batai min. S3 klasės
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 8: AAP LAUKO DARBAMS, INVENTORIZACIJAI, PLANAVIMO DARBAMS
Forest Divizija

## Slide 9
avalynė
Akių apsauga
Klausos apsauga
Planavimas, matavimas, vaikščiojimas miške
Darbas mašinoje
Galvos apsauga
Darbo drabužiai
Rizikos vertinimas ir darbo aprašymai nustato papildomas AAP.
Darbo drabužiai turi būti gerai matomi, atspindėti rizikas, darbo aplinkybes ir žmogaus kūno dalis
Darbui lauke reikalingos apsaugos priemones nuo oro sąlygų (pvz. saulės)
Sodinimas
AAP TAISYKLĖS LAUKO DARBAMS, inventorizacijai, planavimo darbams
Jeigu šalia vykdomi miško darbai
Kabinų viduje
Kabinų išorėje
ATGAL į pradžią
Saugos diržai naudojami pajudėjus arba vykdant darbus
Kabinoje antram žmogui leidžiama būti tik mokymosi arba aptarnavimo metu
Kabinos kontrukcija ir langai turi būti be pažeidimų
Aptarnavimas
Darbo drabužiai turi tikti priežiūros darbams (pvz. darbui su chemikalais)
Batai min. S3 klasės
Batai su kulkšnies apsauga ir neslidžiu padu.
Tikslenius reikalavimus pasitikrinkite šaliės teisės aktuose
Rekomenduojama
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 10: AAP LANKANTIS MIŠKO VALDOJE
Forest Divizija

## Slide 11
avalynė
Akių apsauga
Klausos apsauga
Įmonės personalas
Organizuoti vizitai
Galvos apsauga
Darbo drabužiai
Rizikos vertinimas ir darbo aprašymai nustato papildomas AAP.
Darbo drabužiai turi būti gerai matomi, atspindėti rizikas, darbo aplinkybes ir žmogaus kūno dalis
Vizito organizatorius turi atsakingai planuoti ir organizuoti lankymąsi biržėje, užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių ir procedūrų. Atsakingas asmuo turi supažindinti svečius su taisyklėmis.
Darbui lauke reikalingos apsaugos priemones nuo oro sąlygų (pvz. saulės)
AAP TAISYKLĖS LANKANTIS mIško valdoje
Nevykstant mechaniniams darbams
Vykstant darbams
Nevykstant mechaniniams darbams
Vykstant darbams
Over 85 dB
Over 85 dB
Rekomenduojama
Rekomenduojama
ATGAL į pradžią
Privačių miškų savininkai, patikrinimai ir kt.
Jei vykdomi darbai, saugus atstumas (> 90m)
Rekomenduojama
Rekomenduojama
Jei vykdomi darbai, saugus atstumas (> 90m)
Rekomenduojama miško savininkams
Rekomenduojama
miško savininkams
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 12: AAP TERMINALUOSE
Forest Divizija

## Slide 13
AVALYNĖ
AKIŲ APSAUGA
KLAUSOS APSAUGA
AAP TAISYKLĖS TERMINALUOSE
SUNKVEŽIMIAI
RĄSTŲ KRAUTUVAI
RATINIAI KRAUTUVAI
MEDŽIAGŲ TVARKYMO ĮRANGA
GALVOS APSAUGA
DARBO DRABUŽIAI
Rizikos vertinimas ir darbo aprašymai nustato papildomas AAP.
Šios taisyklės apima visus Stora Enso medienos terminalus.
Laikytis vietos taisyklių (pvz lentpjūvės, terminalo).
Parovimo ir iškrovimo metu nenaudokite telefono.
Svečių lankymasis turi būti suorganizuotas atsakingai, užtikrinant visų taisyklių ir procedūrų laikymąsi.
ARBA
Naudokte saugos diržus pajudėjus ar vykdant darbus
Kabinoje antram žmogui leidžiama būti tik mokymosi arba aptarnavimo metu
Kabinos kontrukcija ir langai turi būti be pažeidimų
LANKYTOJAMS
Kabinos išorėje
Kabinos išorėje
Kabinos išorėje
Esant didelei rizikai AAP reikalingos ir kabinos viduje. Laikykitės vietos taisyklių.
Batai min. S3 klasės
ATGAL į pradžią
Batai min. S3 klasės
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 14: Kitos saugos gairės ir rekomendacijos
Šviesūs šalmai
Programėlės mobilisiems įrenginiams
(jei įmanoma)
Skysčiai ir apsauga nuo saulės
Papildoma baterija
Dirbant vienam
Papildomas apšvietimas
Priedai automobiliams
Nukritimo, paslydimo, suklupimo rizika
Parkavimas
Įspėjamieji ženklai
Vaikščiojimas ledu

## Slide 15
Visi kasdien grįžkite namo saugiai!